Riktlinjer för blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på gator

Följande riktlinjer skall följas i samband med godkännande av ansökan och utplacering av blomlådor på gator.

- Blomlådor får endast sättas ut inom tättbebyggt område.

- Gatan där blomlådor sätts ut ska vara en bostadsgata och får inte vara föreslagen som infart/genomfart- eller huvudgata i kommunen.

- Det skall vara en person som gör ansökan och är ansvarig för varje gatulänk.

- Ett krav är att ägare av fastigheter som direkt berörs av blomlådorna är positiva till åtgärden. Ingen ska behöva få svårigheter att köra in eller ut från sin fastighet.

- De som ansvarar för blomlådorna ska bo längs den gatudel där lådorna ställs ut och lådorna ska stå i närheten av deras fastigheter.

- Det är viktigt att blomlådorna blir ett farthinder och inte ett hinder som stoppar biltrafiken. Bilar får inte parkeras så nära blomlådorna att andra bilar inte kan komma förbi.

- Blomlådorna ska placeras enligt anvisningar från Samhällsbyggnadsförvaltningen:
- Minst 50 meter fri sikt på var sida av blomlådorna
- Minst 20 meter från korsning

- Blomlådorna skall normalt placeras enligt nedan och får sedan inte flyttas:
Gatubredd 	Avstånd mellan blomlådorna, ca
5 m		10 m
6 m		  9 m
7 m		  8 m
8 m		  7 m
9 m		  6 m

- Om kommunen inte hunnit vårstäda aktuell gata innan sökanden vill ställa ut blomlådorna måste den sökande sopa rent på de platser blomlådorna ska stå.

- Sökanden ansvarar för gaturenhållningen runt blomlådorna där kommunens maskinella renhållning inte kommer åt.

- Någon form av plantering måste finnas i blomlådorna när dessa ställs ut. De får inte bara vara fyllda med jord. Blomlådorna får absolut inte fyllas med annat än planteringsjord och växter

- Det är viktigt att växtligheten i lådorna inte blir för hög eller yvig, så att sikten skyms. Höjden för växtligheten mätt från gatan (inklusive blomlådan) får inte överstiga 70 cm.

- Blomlådorna skall tillverkas, bekostas och skötas av sökanden.

- Blomlådorna skall utformas enligt anvisningar från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller en ritning som visar hur blomlådorna skall utformas.

- Blomlådorna skall på alla sidor vara försedda med reflexanordning som tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

- När sökanden och gatuenheten är överens om hur projektet ska genomföras, skrivs en överenskommelse mellan de båda parterna. Denna överenskommelse gäller då också som tillstånd för utplacering av lådorna.

- Tillståndstiden för blomlådor skall vara mellan 1 maj och 15 oktober.

- Försöket pågår ett år i sänder och kan förnyas efter omprövning via telefon. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar inget ansvar för blomlådor eller kostnader om projektet med blomlådor avbryts.

Försöket bygger på en tolkning i Trafikförordningen.

I Trafikförordningens 3 kap. 14 § sägs det:

”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.”

# Text boxes

1,5 – 3,0 m

5-10 m