# Lathund för avstånd mellan blomlådor

## K = körbanebredd

L = avstånd mellan lådorna

T = avstånd till trottoaren/vägkanten

- Mät körbanebredden, K

- Med hjälp av K fås avståndet mellan lådorna, L, från diagram nedan

- Avståndet från trottoaren/vägkanten, T, beräknas,

T=(K/2)-1,75

där 1,75 är 0,75 + blomlådebredd 1m (se skiss ovan)

| K(m) | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(m) | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 |
| T(m) | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |